Załącznik Nr 1a do Tomu I SIWZ
BIS

| Zadanie: | Dostawa dwóch samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej 3 w Jeleniej Górze. |
| --- | --- |
| Dotyczy części …… zamówienia: Dostawa samochodu typu MIKROBUS dziewięcioosobowego (8+1). |

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | IZP-Z.271.56.2018 |
| --- | --- |

1. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, Polska

2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| L.p. | Nazwa i NIP Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

Oświadczenie dotyczące zgodności walorów pojazdu z wymaganiami Zamawiającego:

| MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: | Potwierdzenie ( spełnienia/ nie spełnienia*) wymagań przez Wykonawcę lub uzupełnienie - niepotrzebne skreślić |
| --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Samochód fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, roszczeń osób trzecich oraz posiadający kompletną dokumentację pojazdu niezbędną do rejestracji i eksploatacji. | TAK/NIE |
| 2. | Homologacja na przewóz 9 (dziewięciu) osób (8+1) oraz na przewóz osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózku inwalidzkim, umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdów do ruchu | TAK/NIE |
| 3. | Rok produkcji - nie starszy niż 2017 r. | TAK/NIE |
| 4. | Masa całkowita do 3,5 t, rozstaw osi do 3300 mm, długość pojazdu od 5000 mm. | TAK/NIE |
| 5. | Samochód z homologacją na przewóz 9 osób (8+1) oraz na przewóz osób niepełnosprawnych, w tym 2 na wózku inwalidzkim umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdów do ruchu. | TAK/NIE |
| 6. | Minimum CEE EURO 5 w zakresie emisji spalin | TAK/NIE |
| 7. | Karta pojazdu w języku polskim, | TAK/NIE |
| 8. | Instrukcja obsługi w języku polskim, instrukcja zabezpieczenia pasażera na wózku inwalidzkim, książka serwisowa i gwarancyjna | TAK/NIE |
| II. | NADWOZIE NA BAZIE SAMOCHODU OSOBOWEGO: |
| 1. | Drzwi tyłu nadwozia przeszklone, dwuskrzydłowe, obejmujące całą ścianę tylną, wyposażone dodatkowo w ograniczniki, oraz blokady położenia skrzydeł. Prześwit do środka kabiny umożliwiający załadunek wózka inwalidzkiego wraz z osobą w pozycji siedzącej. | TAK/NIE |
| 2. | Drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu ze stałą szybą. | TAK/NIE |
| 3. | Ściany boczne przedziału pasażerskiego przeszklone, tapicerka podsufitki i przedziału pasażerskiego odporna na zabrudzenia i łatwo zmywalna, izolacja termiczna, dźwiękowa. | TAK/NIE |
| 4. | Podłoga pokryta wykończeniem gumowym wraz z szynami podłogowymi do umocowania dwóch wózków inwalidzkich. | TAK/NIE |
| 5. | Kolor dowolny. | TAK/NIE |
| 6. | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych. | TAK/NIE |
| III. | PRZEDZIAŁ PASAŻERSKI: |
| 1. | Oświetlenie sufitowe, co najmniej dwupunktowe. | TAK/NIE |
| 2. | Stanowisko wózka inwalidzkiego – 2 szt. z mocowaniem. | TAK/NIE |
| 3. | Siedzenie obok kierowcy - dwuosobowe. | TAK/NIE |
| IV. | OGRZEWANIE I WENTYLACJA: |
| 1. | Ogrzewanie kabiny kierowcy, ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej. | TAK/NIE |
| 2. | Klimatyzacja wnętrza dwu strefowa z nawiewami w kabinie kierowcy i nawiewami klimatyzacji w suficie w przedziale pasażerskim. | TAK/NIE |
| V. | WYPOSAŻENIE POJAZDU: |
| 1. | Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami oraz zagłówki. | TAK/NIE |
| 2. | Komplet pasów ze zwijaczami do mocowania wózków inwalidzkich do uchwytów podłogowych – szyn. | TAK/NIE |
| 3. | Siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny (kolor dowolny). | TAK/NIE |
| 4. | Fotel kierowcy wyposażony w regulację wysokości. | TAK/NIE |
| 5. | Poduszka powietrzna dla kierowcy. | TAK/NIE |
| 6. | Poduszka powietrzna dla pasażerów w przedziale kierowcy. | TAK/NIE |
| VI. | SILNIK: |
| 1. | Turbo diesel. | TAK/NIE |
| 2. | Pojemność min. 1590 cm3 i mocy min. 70 kW. | TAK/NIE |
| 3. | Wersja silnika minimum Euro 5 | TAK/NIE |
| VII. | ZAWIESZENIE: |
| 1. | Zawieszenie posiadające fabrycznie (tj. przez producent pojazdu bazowego) zainstalowane stabilizatory osi przedniej i tylnej lub zawieszenie niezależne). | TAK/NIE |
| VIII. | ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU: |
| 1. | Skrzynia biegów manualna minimum 5 biegowa. | TAK/NIE |
| IX. | KOŁA: |
| 1. | Obręcze kół stalowe o średnicy min. 16 cali. | TAK/NIE |
| 2. | Opony zimowe radialne wzmocnione (C). | TAK/NIE |
| 3. | Dodatkowo komplet opon letnich wraz z felgami. | TAK/NIE |
| 4. | Koło dojazdowe w standardzie w miejscu do tego przeznaczonym. | TAK/NIE |
| X. | SYSTEMY WPŁYWAJĄCE NA BEZPIECZEŃSTWO JAZDY |
| 1. | Wspomaganie układu kierowniczego. | TAK/NIE |
| 2. | Wspomaganie układu hamulcowego. | TAK/NIE |
| 3. | System kontroli jazdy: -system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), -system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania (ASR), - elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP). | TAK/NIE |
| XI. | ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ |
| 1. | Dwa komplety kluczyków. | TAK/NIE |
| 2. | Immobiliser. | TAK/NIE |
| XII. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE: |
| 1. | Instalacja elektryczna 12V. | TAK/NIE |
| 2. | Zbiornik paliwa min. 50 l. | TAK/NIE |
| 3. | Lusterka elektrycznie regulowane i podgrzewane | TAK/NIE |
| 4. | Światła przeciwmgielne z przodu i z tyłu samochodu. | TAK/NIE |
| 5. | Trzecie światło hamowania. | TAK/NIE |
| 6. | Elektrycznie otwierane szyby przednie. | TAK/NIE |
| 7. | Lusterko wsteczne kierowcy. | TAK/NIE |
| 8. | Ogrzewanie tylnej szyby. | TAK/NIE |
| 9. | Trójkąt ostrzegawczy. | TAK/NIE |
| 10. | Gaśnica minimum 2 kg. | TAK/NIE |
| 11. | Linka holownicza. | TAK/NIE |
| 12. | Zestaw narzędzi fabrycznych i podnośnik. | TAK/NIE |
| 13. | Dodatkowa gaśnica w przedziale pasażerskim. | TAK/NIE |
| XIII. | DODATKOWE DOSTOSOWANIE DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: |
| 1. | Winda w świetle drzwi tylnych umożliwiająca transport osoby w pozycji siedzącej na wózku inwalidzkim do pojazdu, wyposażona standardowo. Przełączniki służące do opuszczania i podnoszenia windy lub pilot na kablu spiralnym obsługujący wszystkie funkcje. Barierka bezpieczeństwa otwierana po opuszczeniu platformy, zapobiegająca zjechaniu wózka z platformy. Włącznik windy. Winda zamontowana do pojazdu na stałe. Komplet dokumentów wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego, potwierdzających dopuszczenie windy do użytkowania | TAK/NIE |
| 2. | Uchwyt ułatwiający wsiadanie przy drzwiach wejściowych bocznych. | TAK/NIE |

- W przypadki stwierdzenia braku spełnienia wszystkich warunków określonych w niniejszym dokumencie Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. 2018 poz. 1986).

......................... dnia ....................		              ................................................................................

podpisy i pieczęcie osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu

Wykonawcy