OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  DLA ZADANIA:

"Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich drewnianych elementów tarasu widokowego , drzwi oraz wewnętrznych schodów wejściowych - etap I wieży Ratusza”.

LOKALIZACJA OBIEKTU:

Budynek nr 58, Plac Ratuszowy 58, Miasto Jelenia Góra

INWESTOR: URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA, PL. RATUSZOWY 58,

58-500 	JELENIA GÓRA

# WYKONAWCA:

ROBERT BALCEREK, Pracownia Usług Budownictwa „BASTAR”

mgr inż. Robert Balcerek,  Zachełmie 29,  58-562  Podgórzyn,

BRANŻA: BUDOWLANA

ROBOTY: Roboty remontowe konserwatorskie

październik 2015

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Naprawa pokrycia tarasu z blachy z ołowiu z połączeniami na  lutowanie - 100 miejsc z wlutowaniem średnio łat 0,10x0,30m z blachy ołowianej- około 3m2

Osuszenie miejsc poddanych lutowaniu – 100 miejsc.

Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 SCHODY - 36.81 m2

Impregnacje grzybobójcze desek i płyt metodą jednokrotnego smarowania preparatami olejowymi - Pierwszy preparat -  36.81 m2

Impregnacje grzybobójcze desek i płyt metodą dwukrotnego smarowania preparatami olejowymi - Drugi preparat -  36.81 m2

Wymiana podwaliny bariery 14x14 – 2.5 mb

Wymiana listew dębowych bariery 6,5 x 5,5 ogółem 128mb, i listew 1.0 x 14 cm ogółem 128mb

Wymiana ozdobników bariery w wykonaniu prostym element 1 - szt 7

Wymiana ozdobników bariery w wykonaniu prostym element 2 – szt 10

Malowanie drobnych elementów metalowych – kątowniki usztywniające barierę 8szt

Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 BARIERA TARASU – powierzchnia w rozwinięciu 145.357 m2

Impregnacje grzybobójcze desek i płyt metodą jednokrotnego smarowania preparatami olejowymi - Pierwszy preparat 145.357 m2

Impregnacje grzybobójcze desek i płyt metodą dwukrotnego smarowania preparatami olejowymi - Trzeci preparat -145.357 m2

Impregnacje grzybobójcze desek i płyt metodą dwukrotnego smarowania preparatami olejowymi - Czwarty preparat - 145.357 m2

Wymiana odcinków prostych poręczy (pochwytów) schodowych z drewna twardego o dł. ponad 1,0 m – 6.4mb

Wymiana skrętów 90-180 st. poręczy (pochwytów) schodowych z drewna twardego 1szt

Wykonanie nowych  odcinków prostych pochwytów schodowych z drewna twardego ze wspornikami montażowymi 2.2+2.6+3.2+1.3=9.3mb

Wymiana słupka pierwszego balustrady umocowanego do stopnia lub policzka w wykonaniu prostym (gładkim) 3szt

Wykonanie i montaż nowej bariery schodów drewnianych 3.2 *1.1*2=7.04m2, pochwyt 6.4mb tralki proste prostokątne 6 x 4 cm w odstępach co 10 cm. Powierzchnia 7.04 m2

Wymiana tralek średnio ozdobnych mocowanych do stopnia lub policzka w schodach drewnianych 3szt

Demontaż i ponowny montaż desek spocznika po wykonaniu impregnacji belek konstrukcyjnych 3.38 m2

Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - zawiasy krępowane (kątowe) 2szt, klamka 1szt skobel 1 szt

Wymiana płyciny z desek o gr. 34 mm z rozebraniem skrzydeł drzwiowych 4 szt

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych 1szt

Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 DRZWI i ościeże drzwi 0.79*1.61= 1.27 m2 ościeże 3.2 m2

Impregnacje grzybobójcze desek i płyt metodą jednokrotnego smarowania preparatami olejowymi - Pierwszy preparat – 5.752 m2

Impregnacje grzybobójcze desek i płyt metodą dwukrotnego smarowania preparatami olejowymi - Trzeci preparat - 5.752 m2

Impregnacje grzybobójcze desek i płyt metodą dwukrotnego smarowania preparatami olejowymi - Czwarty preparat - 5.752 m2

Zabezpieczenie stemplem 14x14 o długości około 1mb stabilizowanego elementami metalowymi.

Asekuracja pracowników wykonujących czynności zabezpieczenia barierki tarasu na poziomie +25,92

UWAGA; Zamawiający zapewni przełożenie przewodów i rur instalacyjnych zamontowanych na barierze w trakcie prowadzenia robót.

Technologia – dobór środków ochrony drewna. Wybrane materiały muszą stanowić spójny system zabezpieczający wszystkie elementy drewniane. Dodatkowo materiały muszą ujednolicić stare drewno pozostawione w elementach z wymienionymi na nowe. Kolorystyka i materiał musi zostać zatwierdzony przez WUOZ Jelenia Góra.

Pierwszy preparat – zastosowanie na wszystkie rodzaje drewna

Zastosować środek służy ochronie stosowanego na zewnątrz drewna nie mającego kontaktu z gruntem przed zgnilizną i sinizną. Ma to być preparat do impregnacji i gruntowania drewna iglastego i liściastego, w szczególności do drewnianych elementów jako powłoka gruntująca w przypadku nakładania powłok renowacyjnych. Środek gruntujący, profilaktycznie zabezpieczający drewno przed grzybami niszczącymi i zabarwiającymi drewno. Musi być odporny na pęcznienie i mieć zdolność regulacji wilgotności drewna. Stanowi podkład przyczepnościowy pod następne powłoki z lazur i lakierów kryjących.

Drugi preparat –druga warstwa na schody.

Zastosować środek służący do lakierowania schodów aby tworzył warstwy o porach otwartych i półzamkniętych. Preparat powoduje uszlachetnienie wyglądu  schodów z litego drewna. Bezpośrednio po oszlifowaniu należy rozpocząć lakierowanie. Drewno musi być dobrze oczyszczone z pyłu, a także odtłuszczone i oczyszczone z silikonu. Tłuste rodzaje drewna liściastego lub iglastego należy odtłuścić za pomocą rozcieńczalnika. Usunąć nacieki żywicy. Dopuszczalna wilgotność drewna 8 - 12%. Wilgotność względna powietrza powinna wynosić 50-65%. Przy stosowaniu na normalnej powierzchni zaleca się nakładać dwukrotne. W razie potrzeby można nałożyć trzecią warstwę.

Trzeci preparat - druga warstwa – bariery tarasu, drzwi , poręcze, bariery schodów.

Zastosować preparat tworzący powłokę gruntującą o działaniu regulującym wilgotność, hydrofobową, zawierającą pigmenty odporne na UV. Musi być szybko schnący o dobrej przyczepności do podłoża. Preparat musi służyć do renowacji i wyrównywania zszarzałych i zaplamionych powierzchni drewna iglastego i liściastego. Stanowi on warstwę zczepną do ostatecznego dekoracyjnego malowania drewna. Dopuszczalna wilgotność drewna iglastego wynosi maks. 15%, a liściastego 12%.

Czwarty preparat - trzecia warstwa – bariery tarasu, drzwi , poręcze, bariery schodów.

Zastosować środek służący do dekoracyjnego malowania drewna iglastego i liściastego,  które wcześniej zostały zaimpregnowane środkiem ochronnym stanowiącym element systemu.  Środek musi mieć jedwabisty połysk bardzo dobrą odporność na warunki atmosferyczne, odporność na zanieczyszczenia, być łatwy w pielęgnacji o wysokim stopniu ochrony przed promieniowaniem UV. Środek nie może zawierać środków biobójczych i kobaltu.

Dopuszczalna wilgotność drewna iglastego podczas aplikacji powinna wynosić maksymalnie 15%, a liściastego maksymalnie 12%. Drewno bogate w żywicę należy przemyć rozcieńczalnikiem. Najlepszy efekt dekoracyjny osiąga się, pociągając powierzchnię po raz drugi po 15 minutach, wyciśniętym pędzlem. Powierzchnię należy pokrywać co najmniej dwukrotnie.

Najlepsze rezultaty osiąga się, wykonując lekki szlif papierem ściernym przed położeniem ostatecznej warstwy a niezbędne jest nałożenie dwóch warstw.